## Slide 1: Глава 4 Программирование числового сопроцессора
МГТУ им. Н.Э. Баумана
Факультет Информатика и системы управления
Кафедра Компьютерные системы и сети
Лектор: д.т.н., доцент
Иванова Галина Сергеевна
Системное программное обеспечение
2008

## Slide 2: Понятие сопроцессора
Числовой сопроцессор – первоначально специализированный процессор, ориентированный на выполнение арифметических операций над вещественными числами с большой точностью.
Сопроцессор был реализован как отдельная микросхема, но начиная с i80487 – это часть микросхемы процессора, а начиная с Pentium числовой сопроцессор превращается в блок операций с плавающей точкой (FPU). Соответственно, если в ранних моделях большое внимание уделялось синхронизации, то в последствии эта проблема перестала существовать.
Числовой сопроцессор выполняет только вычисления. Все действия по расшифровке команд, вычислению адресов и т.п. выполняет основной процессор. Вычислив адрес или считав данные, основной процессор выставляет их на шину, откуда их считывает сопроцессор.

## Slide 3: 4.1 Форматы представления чисел
Целое слово: 15 бит+знак
Короткое целое: 31 бит+знак
Длинное целое: 63 бита+знак
Упакованное десятичное: 18 десятичных цифр +знак
Короткое вещественное:
знак+8 бит (порядок (E)+127) + 23 бита мантисса (M)
Длинное вещественное:
знак+11бит (порядок+1023) +
52 бита мантисса
Расширенное вещественное:
знак+15бит (порядок+16383)+
64 бита мантисса
-
dd
dd
dd
dd
dd
dd
dd
dd
dd
E
M
E
M
E
M

## Slide 4: Представление целых чисел
Целые числа представляются также как для обычного процессора:
положительные – в прямом коде;
отрицательные – в дополнительном коде.
Ноль – положительный (все биты нулевые).
5+(-1)=4
0 00000000000101
1 11111111111111
0 00000000000100
Знак

## Slide 5: Представление вещественных чисел
Вещественные числа представляются в формате с плавающей точкой.
0.073510
0.0735*2 = 0.1470  0
0.1470*2 = 0.2940  0
0.2940*2 = 0.5880  0
0.5880*2 = 1.1760  1
0.1760*2 = 0.3520  0
0.3520*2 = 0.7040  0
0.7040*2 = 1.4080  1
Короткое вещ.: 0 0111101 1 00101101 00000000 00..0
3 D 9 6 8 ...
Длинное вещ.: 0 0111111 1011 00101101 00000000 00..0
Расширенное: 0 0111111 11111011 10010110 10000000 00..0
= 0.000100101101002
= 1.00101101002*2-4
0.4080*2 = 0.8160  0
0.8160*2 = 1.6320  1
0.6320*2 = 1.2640  1
0.2640*2 = 0.5280  0
0.5280*2 = 1.0560  1
0.0560*2 = 0.1120  0
0.1120*2 = 0.2240  0

## Slide 6: Точность представления вещественных чисел
Вещественные числа представляются в машине приближенно.
-1.79*10308 -2.23*10-308 0 2.23*10-308 1.79*10308
Причем точность представления чисел в разных диапазонах различна: между любыми соседними степенями двух находится одинаковое количество точно представимых чисел, например, между 2 и 4 и между 65536 и 131072.
Однако целые числа из диапазона 2-64..264 представляются точно. При этом 0 представляется с нулевой характеристикой и нулевой мантиссой (специальное значение):
0 0000000 00000000 000000000 000000000

## Slide 7: Специальные численные значения
К специальным значениям кроме нуля относятся
денормализованные вещественные числа,
отрицательная и положительная бесконечности,
нечисла;
неопределенности,
неподдерживаемые форматы.
Для представления специальных значений зарезервированы минимальная 000..00 и максимальная 111..11 характеристики.

## Slide 8: Специальные численные значения (2)
Денормализованные вещественные числа – числа, значение которых меньше минимально представимого в нормализованном виде в формате. Число имеет нулевую характеристику и ненулевую мантиссу, например:
0 0000000 00000100 00000111 00000000
Бесконечности – кодируются с максимальным значением характеристики 111..11 и мантиссой равной 1:
+ 0 1111111 10000000 00000000 00000000
-  1 1111111 10000000 00000000 00000000
Нечисла – представляются с любым знаком, максимальной характеристикой и любой мантиссой кроме 1, например:
0 1111111 10000100 00000000 00000000
Неопределенность (результат недействительной операции):
0 1111111 10000000 00000000 00000000

## Slide 9: 4.2 Программная модель FLU
Стек имеет кольцевую структуру. Вершина стека определяется полем TOP регистра состояния.
Теги (2 бита на регистр):
00 – в регистре не нулевое действительное число;
01 – в регистре истинный ноль;
10 – в регистре не число или бесконечность;
11 – регистр пуст.
Мантисса
Порядок
79 78 64 63 0
64 бита
15 бит
1
R0
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
2 бита
0 15
Регистр управления
Регистр состояния
Указатель команды
Указатель данных
Теги
Регистровый стек
0 1
Указатель команды содержит адрес команды, вызвавшей особый случай, и 11 бит команды.
Указатель данных – адрес операнда (если использовался) команды, вызвавшей особый случай.
0 24
0 24

## Slide 10: Особые случаи
№ | Название | Ситуация | Реакция
1 | Денормализо-ванный операнд | Один из операндов или результат – ненормализованы | Продолжение операции
2 | Деление на ноль | Делитель равен нулю, а делимое не ноль и не бесконечность | Результат – бесконечность со знаком
3 | Переполнение | Результат операции не представим в указанном формате (слишком большой по модулю) | Результат – наибольшее числи или бесконечность
4 | Антиперепол-нение | Результат операции не представим в указанном формате (слишком маленький по модулю) | Результат – денормализо-ванное число или ноль
5 | Точность | Результат операции не представим в указанном формате (мало цифр) | Округление

## Slide 11: Особый случай 6 – недействительная операция
Ошибочные ситуации:
деление нуля на нуль;
деление и умножение бесконечностей;
умножение бесконечности на нуль;
извлечение корня квадратного из отрицательного числа;
сложение бесконечностей с разными знаками;
любая операция с нечислом;
загрузка в непустой регистр;
считывание из пустого регистра
и т.д.
Возникновение особого случая отмечается установкой в соответствующего флага в слове состояния (SW) и установкой в 1 бита суммарной ошибки ES.
Далее проверяются маски в CW и, если особый случай не маскирован, то выдается сигнал прерывания центральному процессору.

## Slide 12: Регистр управления (Control Word)
Биты 0..5 – маска особых случаев – используется для запрета прерывания в случае, если:
бит 0 – обнаружена недействительная операция (IM=0);
бит 1 – обнаружен ненормализованный операнд (DM=1);
бит 2 – зафиксировано деление ненулевого числа на ноль (ZM=1);
бит 3 – обнаружено переполнение (OM=1);
бит 4 – обнаружено антипереполнение (исчезновение порядка UM=1);
бит 5 – обнаружена потеря точности (PM=1).
Бит 6-7 – резерв.
Биты 8-9 – определяют точность представления чисел (PC):
00 – 24 бита; 10 – 53 бита; 11 – 64 бита (по умолчанию).
Биты 10-11 задают режим округления (RC):
00 – к ближайшему целому; 01 – вниз; 10 – вверх;
11 – отбрасывание дробной части.
Бит 12 – интерпретация бесконечности (IC=1):
0 – беззнаковая бесконечность; 1 – бесконечность со знаком.

## Slide 13: Регистр состояния (Status Word)
Биты 0-5 устанавливаются при наступлении особых случаев, если они не маскированы:
бит 0 – недействительная операция (IE);
бит 1 – ненормализованный операнд (DE);
бит 2 – деление на ноль (ZE);
бит 3 – переполнение (OE);
бит 4 – антипереполнение (UE);
бит 5 – потеря точности (PE).
Бит 6 – нарушение стека (SF):
SF=1, C1=1 – переполнение стека;
SF=1, C1=0 – чтение из пустого стека.
Бит 7 – суммарный флаг – ошибка (ES).
Биты 8-10, 14 – коды условий:
бит 8 – С0(CF); бит 9 – С1; бит 10 – С2 (PF); бит 14 – С3 (ZF).
Биты 11-13 – номер «верхнего» регистра стека (TOP).
Бит 15 – бит занятости сопроцессора (B).

## Slide 14: 4.3 Команды сопроцессора
Все команды делятся на 5 групп:
передачи данных;
арифметические ;
сравнения;
трансцендентных операций;
управления.
В мнемонике приняты следующие соглашения:
первая буква всегда F;
вторая буква
  I – обозначает операцию с целым числом из памяти;
  B – операцию с десятичным числом из памяти;
  при отсутствии этих букв – операция выполняется с вещественными числами;
предпоследняя или последняя букв R указывает обратный порядок операндов (для вычитания и деления);
последняя буква P идентифицирует команду, в заключении которой выполняется извлечение из стека.

## Slide 15: Резервирование памяти для команд сопроцессора
16 бит: DW, WORD,SWORD;
32 бита: DD, DWORD, SDWORD, REAL4 (вещественное);
64 бита: DQ, QWORD, REAL8;
80 бит: DT, TBYTE, REAL10.
При выполнении команды выборки из памяти сопроцессором проверяется тип зарезервированной памяти. Значением типа является длина в байтах, поэтому резервирование памяти должно совпадать с ее использованием.
Если обращение к памяти выполняется без указания имени поля, т.е. с адресацией через регистры, то должны использоваться специальные описатели, например:
word ptr; dword ptr; qword ptr; tword ptr
Пример:
FLD QWORD PTR [BX]

## Slide 16: 4.3.1 Команды передачи данных
1 Команды загрузки чисел в ST(0):
FLD <источник> ; вещественных чисел из памяти или стека
FILD <источник> ; целых чисел из памяти
FBLD <источник> ; десятичных чисел из памяти
Примеры:
FLD ST(0) ; копирует вершину стека
FLD QWORD PTR [BX] ; загружает длинное вещественное
FILD WORD PTR [DI] ; загружает целое число
2 Команды сохранения без извлечения из стека
FST <приемник> ; копирует вещественное число из ST(0) в
память
FIST <приемник> ; копирует целое число из ST(0) в память
Примеры:
FST ST(5) ; копирует число из ST(0) в ST(5)
FST QWORD PTR [BX] ;
FIST WORD PTR [DI] ;

## Slide 17: Команды передачи данных (2)
3 Команды записи в память с извлечением из стека
FSTP <приемник>; перемещает значение ST(0) в память
(вещественное)
FISTP <приемник>; перемещает значение ST(0) в память
(целое)
FBSTP <приемник>; перемещает значение ST(0) в память (дес.)
Примеры:
FSTP ST(5) ; перемещение в регистр стека
FISTP QWORD PTR [BX] ; перемещение из стека в
память
FBSTP P1 ; перемещение из стека в
память
4 Команда обмена
FXCH [<приемник>] ; меняет местами ST(0) и приемник, если приемник не указан, то меняются местами ST(0) и ST(1)
Пример:
FXCH ST(5)
FSQRT ; извлечение квадратного корня из ST(0)
FXCH ST(5)

## Slide 18: Команды передачи данных (3)
5 Команды загрузки констант
FLDZ ; загрузка нуля
FLD1 ; загрузка единицы
FLDPI ; загрузка 
FLDL2T ; загрузка двоичного логарифма десяти
FLDLG2 ; загрузка десятичного логарифма двух
FLDLN2 ; загрузка натурального логарифма двух

## Slide 19: 4.3.2 Арифметические команды
Форматы арифметических команд:
Fop [ST(1),ST] ; стековая (всегда с извлечением P)
Fop ST(i),ST или Fop ST,ST(i) ; регистровая
FopP ST(i),ST ; регистровая с извлечением
Fop [ST,]<операнд2> ; вещественный операнд в памяти
Fop [ST,]<операнд2> ; целочисленный операнд в памяти
где op = ADD <операнд1>=<операнд1>+<операнд2>
SUB <операнд1>=<операнд1>-<операнд2>
SUBR <операнд1>=<операнд2>-<операнд1>
MUL <операнд1>=<операнд1>*<операнд2>
DIV <операнд1>=<операнд1>/<операнд2>
DIVR <операнд1>=<операнд2>/<операнд1>
Примеры: FADD ; STST+ST(1) - в стеке только результат
FADDP ST(5),ST ; ST(5)ST(5)+ST и извлечение ST

## Slide 20: Пример 4.1 Сложение двух чисел
.DATA
x DW 1
y DW 2
.DATA?
z DW ?
inbuf DB 100 DUP (?)
.CODE
Start:
fild x
fild y
fadd
fistp z
. . .
X
Y
ST(0)
ST(1)
ST(0)
X+Y

## Slide 21: Дополнительные арифметические команды
FSORT ; извлечение квадратного корня
FSCALE ; масштабирование
ST(0)ST(0)*2ST(1), ST(1) – целое число
FPREM ; вычисляет частичный остаток
ST(0) ST(0) - q*ST(1),
где q – целая часть результата ST(0)/ST(1)
FPREM1 ; вычисляет частичный остаток
ST(0) ST(0) - q*ST(1),
где q – ближайшее к ST(0)/ST(1) целое число
FPNDINT ; округление до целого
FXTRACT ; расцепляет число на
  порядок, который заменяет число в ST(1),
  мантиссу, которая помещается в ST(0)
FABS ; получение модуля числа
FCHS ; изменение знака числа

## Slide 22: Пример 4.2. Построение графика y=a*sqrt(x)
.DATA
x DW 0
a DW 10
outbuf DB 80 DUP (' ')
.DATA?
y DW ?
a
x
sqrt(x)
a*sq(x)
.CODE
Start: mov EBX,0
fild a
mov ECX,40
cycle:
fild x
fsqrt
fmul ST,ST(1)
fistp y
mov BX,y
mov outbuf[EBX],'*'
Invoke StdOut,ADDR outbuf
mov outbuf[EBX],' '
inc x
loop cycle
. . .

## Slide 23: 4.3.3 Команды сравнения
FCOM [<операнд>] ; сравнение чисел
FCOMP [<операнд>] ; сравнение чисел и одно извлечение
FCOMPP [<операнд>] ; сравнение чисел и два извлечения из ст.
FICOM <операнд> ; сравнение c целым числом
FICOMP <операнд> ; сравнение c целым и извлечение из стека
FUCOM <регистр> ; сравнение c регистром
FUCOMP <регистр> ; сравнение c регистром и извлечение
FUCOMPP <регистр> ; сравнение c регистром и два извлечения
FTST ; сравнение с нулем и замена источника на нуль
FXAM ; анализ операнда
Условие | С3 | С2 | С1 | С0
ST(0) > <операнд2> или ST(1) | 0 | 0 | X | 0
ST(0) < <операнд2> или ST(1) | 0 | 0 | X | 1
ST(0) = <операнд2> или ST(1) | 1 | 0 | X | 0
Не сравнимы | 1 | 1 | X | 1

## Slide 24: Интерпретация кодов условия
Команды | С0 С3 | С2 | С1
Сравнения | Результат | Не сравнимы | Нуль или *
Арифметические, сохранения | Не определены |  | Округление вверх или *
Вычисление частичного остатка | Q2 Q0 (Qi - младшие биты остатка) | 0 – приведение. завершено; 1 – приведение не завершено | Q1 или *
Трансцендент-ные | Не определены |  | Округление вверх или *
Загрузки,обмена | Не определены |  | Нуль или *
* - различает переполнение и антипереполнение, если установлены IE и SF

## Slide 25: Обработка кодов условия
Для организации переходов по заданным условиям, проверяемым сопроцессором, необходимо передать результаты проверки из сопроцессора основному процессору. Для этого:
Сразу после сравнения код необходимо сохранить
FSTSW AX ; сохранить слово состояния в регистре AX
Затем
а) можно коды во флажковый регистр
SAHF ; команда копирует биты: С3 в ZF, С2 в PF, а С0 в СF
Далее для перехода можно использовать команды JE, JNE, JA, JB, JBE, а для проверки операндов нечисел – команду JP.
б) можно использовать команду TEST AX,<константа кода>
Результат сравнения | Константа | Переход
ST > операнд | 4500h | JZ
ST < операнд | 0100h | JNZ
ST = операнд | 4000h | JNZ
Не сравнимы | 0400h | JNE
B=TOP?0< XXXXXXXX
01000101 00000000
00000001 00000000
01001111 00000000
00000100 00000000

## Slide 26: Проверка условия завершения цикла
Проверка условия |p| < eps выхода из итерационного цикла
cycl: ...
fld p
fabs
fcom eps
fstsw AX
and AX,0700h ; выделяем биты С0, С1, С2
cmp AH,1h
je output
jmp cycl
B=TOP?0< XXXXXXXX
00000111 00000000
00000001 00000000

## Slide 27: 4.3.4 Команды трансцендентных функций
Команды тригонометрические (угол задается в радианах):
FPTAN ; ST(1) =tg(ST), где -263  ST  264 и в ST – единица
FPATAN ; ST = arctg(ST(1)/ST(0)), операнды из стека извлек.
FSIN ; ST =sin(ST), где -263  ST  264
FCOS ; ST =cos(ST), где -263  ST  264
FSINCOS ; ST(1) =sin(ST), где -263  ST  264 и ST=cos(ST)
Команды логарифмические и показательные (выполняются по основанию два):
F2XM1 ; ST =2ST-1, где -1  ST  1 – обеспечивает более
точные значения вблизи 1
FYL2X ; ST =ST(1)*log2ST , где ST > 0
FYL2XP1 ; ST =ST(1)*log2(ST+1) , где –(1-2½/2) ST  1-2½/2 – обеспечивает более точные значения вблизи 1

## Slide 28: Пример 4.3 Вычисление корня n-ой степени из положительного числа
.DATA
a REAL4 2.5
n REAL4 3.0
.DATA?
rez REAL4 ?
.CODE
Start: fld1 ; загрузили 1
fld n ; загрузили n
fdiv ; получили 1/n
fld a ; загрузили a
fyl2x ; получили 1/n*log2a
f2xm1 ; получили корень-1
fld1 ; загрузили 1
fadd ; получили корень
fstp rez ; записали рез-тат
. . .
при условии, что

## Slide 29: 4.3.5 Команды управления
Мнемоники управляющих команд могут начинаться с FN (без ожидания и без проверки особых случаев) или F (с ожиданием).
Управляющие команды сопроцессора:
FNSTCW (FSTCW) ; записать содержимое CW в опер. память
FLDCW ; загрузить CW из оперативной памяти
FNSTSW (FSTSW) ; записать SW в оперативную память
FNSTSW AX (FSTSW AX) ; записать CW в AX
FNCLEX (FCLEX) ; cбросить флаги особых случаев в SW и биты
ES, B
FNINIT (FINIT) ; инициализировать сопроцессор:
  управляющий регистр – бесконечность со знаком, округление к ближайшему, расширенная точность, все особые случаи замаскированы
  регистр состояния – B=0 (бит занятости сброшен), код условия не определен, ST=ES=0, флаги особых случаев установлены в нуль
  регистр тегов – все поля регистра тегов содержат значение 11 (пустой регистр))

## Slide 30: Команды управления (2)
FNSTENV (FSTENV) ; записать в память среду (содержимое всех регистров, кроме численных, в предопределенном формате)
FLDENV ; загрузить среду
FNSAVE (FSAVE) ; записать полное состояние (дополнительно сохраняет содержимое численных регистров)
FRSTOR ; восстановить полное состояние
FINCSTP ; увеличить указатель стека TOP на 1
FDECSTP ; уменьшить указатель стека TOP на 1
FFREE ; освободить регистр
FNOP ; нет операции (не производит никаких действий)
FSETPM ; установить защищенный режим работы (переводит сопроцессор в защищенный режим работы)

## Slide 31: Пример 4.4 Вычисление действительного корня из положительного числа. Снятие ограничений
Наиболее точные результаты функция 2х-1 дает, если 0х0.5.
При приведении х в заданный интервал учитываем, что
2r+q = 2r  2q
.DATA
a REAL4 125.0
n REAL4 3.0
const2 SWORD 2
const05 REAL4 0.5
res SWORD 0
.DATA?
rezlt REAL4 ?
stn SWORD ?
pj SWORD ?
contrl SWORD ?

## Slide 32: Вычисление действительного корня из положительного числа. Снятие ограничений (2)
Start:
finit ; инициализация сопроцессора
fld1 ; загрузка единицы
fld n ; загрузка степени корня
fdiv ; получение корня из степени
fld a ; загрузка основания
fyl2x ; получение 1/n*log2a
fst ST(1) ; копирование 1/n*log2a в ST(1)
; установка способа округления
fstcw contrl ; чтение управляющего регистра
fwait
or contrl,0c00h ;установка отбрасывания дробной части
fldcw contrl ; загрузка управляющего регистра
frndint ; отбрасывание дробной части

## Slide 33: Вычисление действительного корня из положительного числа. Снятие ограничений (2)
fist stn ; сохранение числа как целого в памяти
fwait
cmp stn,0 ; сравнение с 0
jz cont ; если 0, то переходим к вычислениям
fsub ; получение остатка
mov cx,stn ;
sub cx,1 ; определение степени двойки
mov ax,2
shl ax,cl ; получение степени двойки
mov res,ax ;
fild res ; загрузка результата из памяти
fstp rezlt ; сохранение в вещественном формате

## Slide 34: Вычисление действительного корня из положительного числа. Снятие ограничений (3)
; проверяем величину остатка
cont: fst ST(1) ; копирование дробной части
fild const2 ; загрузка числа 2
fmul ; умножение остатка на 2
frndint ; отбрасывание дробной части
fistp pj ; сохранение как целого числа
fwait
cmp pj,1 ; сравнение (остатка с 0,5) числа с 1
jl cont1
fsub const05 ; вычитание из дробной части 0,5
fild const2 ; загрузка числа 2
fsqrt ; извлечение корня квадратного
fmul rezlt ; домножение результата
fstp rezlt ; сохранение в памяти

## Slide 35: Вычисление действительного корня из положительного числа. Снятие ограничений (4)
cont1: f2xm1 ; определение 2х-1
fld1 ; загрузка единицы
fadd ; корректировка результата
fld rezlt ; загрузка уже полученного результата
fmul ; перемножение
fstp rezlt ; сохранение в памяти
fwait
...

## Slide 36: Пример 4.5 Преобразование вывода
Разработать подпрограмму нахождения суммы элементов массивов целых чисел, коротких вещественных и длинных вещественных.
.DATA
otw DB 13,10,' SUM=0.'
rez DB ' ',13,10,0
CONST100 SWORD 100
ARRAY REAL8 1.E-1,2.E-1,3.E-1
.DATA?
REZD DW ?
SUM REAL4 ?

## Slide 37: Пример 4.5 Преобразование вывода (2)
SUMMA PROTO ptrARRAY:PTR REAL8,L:DWORD,
N:DWORD,ptrSUM:PTR REAL4
.CODE
Start: Invoke SUMMA,OFFSET ARRAY,TYPE ARRAY,
LENGTHOF ARRAY,OFFSET SUM
fild CONST100 ; загрузка константы 100
fld SUM ; загрузка суммы
fmul ; умножение
fistp REZD ; сохранение с округлением
mov AX,REZD
mov ECX,2
mov EDI,1
mov BX,10
again: cwd
div BX
add DL,30h
mov rez[EDI],DL
dec EDI
loop again
Invoke StdOut,ADDR otw ; вывод результата

## Slide 38: Пример 4.5 Преобразование вывода (2)
SUMMA PROC USES EAX EBX ECX,
ptrARRAY:PTR REAL8,L:DWORD,
N:DWORD,ptrSUM:PTR REAL4
mov EBX,ptrARRAY
mov EAX,L ; размер числа
mov ECX,N ; количество чисел
fldz ; для суммы
cmp ECX,0
jle done
ladd: cmp EAX,2
jne noint
fiadd word ptr [EBX] ; если числа - слова
jmp next

## Slide 39: Пример 4.5 Преобразование вывода (3)
noint: cmp EAX,4
jne nosng
fadd dword ptr [EBX] ; если числа – дв. слова
jmp next
nosng: fadd qword ptr [EBX] ; если числа – тетраслова
next: add EBX,EAX
loop ladd
done: mov EBX,ptrSUM
fstp dword ptr [EBX] ; сохранение результата
ret
SUMMA endp

## Slide 40: 4.4 Функции преобразования вещественных чисел в строку и обратно
1. StrToFloat PROC stdcall public,
szIn: PTR BYTE, ; адрес строки
fpout: PTR QWORD; адрес QWORD буфера
Если строка содержит неверный символ, то в EAX возвращается его адрес.
2. FloatToStr PROC stdcall public USES esi edi,
fpin: QWORD, ; адрес числа
szDbl: PTR CHAR ; адрес строки (20 байт)
3. FloatToStr2 PROC stdcall public USES esi edi,
fpin: QWORD, ; адрес числа
szDbl: PTR CHAR ; адрес строки (20 байт)
FloatToStr2 по возможности использует нормальную нотацию.