## Slide 1: Глава 6 Управление устройствами
МГТУ им. Н.Э. Баумана
Факультет Информатика и системы управления
Кафедра Компьютерные системы и сети
Лектор: д.т.н., доцент
Иванова Галина Сергеевна
Системное программное обеспечение
2008

## Slide 2: 6.1 Подсистема прерываний
Внешние прерывания – асинхронные. Внутренние – синхронные.
Реальный режим (i8086)

## Slide 3: Процедура прерывания
Проверяется установка флага IF (для немаскируемых прерываний этот пункт игнорируется):
1- прерывания разрешены, 0 - прерывания запрещены;
Если прерывание разрешено, то
PUSHF
PUSH CS
PUSH IP
mov CS, <Сегмент программы обработки прерывания>
mov IP, <Смещение программы обработки прерывания>
После этого начинается выполнение программы обработки прерывания.
По завершению программы обработки:
POP IP
POP CS
POPF

## Slide 4: Структура обработчика прерывания
<Имя> PROC far
<Сохранение содержимого регистров>
<Обработка>
<Восстановление содержимого регистров>
iret ; возврат управления
<Имя> ENDP

## Slide 5: Прерывания микропроцессора(0Н-6Н):
0 - прерывание от схем контроля микропроцессора - “Деление на 0”;
1 - прерывание специального режима работы микропроцессора, устанавливаемого, если флажок TF=1 - “Пошаговое выполнение”;
2 - немаскируемое прерывание;
3 - прерывание микропроцессора, осуществляемого при обнаружении адреса останова - “Точка останова”;
4 - инициируется по команде INTO, используемой после выполнения арифметической операции - “Переполнение”;
5 - печать содержимого экрана - инициируется нажатием клавиши Print Screen.

## Slide 6: Микроконтроллер прерываний
Контроллер
прерываний
IRQ8
IRQ9
IRQ10
IRQ11
IRQ12
IRQ13
IRQ14
IRQ15
Контроллер
прерываний
IRQ0
IRQ1
IRQ3
IRQ4
IRQ5
IRQ6
IRQ7
МП
int
номер
Базовый вектор 70h
Порты А0h, A1h
Базовый вектор 8h
Порты 20h, 21h

## Slide 7: Стандартное подключение устройств
IRQ Вектор Устройство Бит регистра маски
IRQ0 08h Таймер 0
IRQ1 09h Клавиатура 1
IRQ2 0Ah Вход от схемы 2 2
IRQ8 70h CMOS и часы 0
…
IRQ12 74h Мышь 4
IRQ13 75h Числовой сопроцессор 5
IRQ14 76h Контроллер винчестера (1 канал) 6
IRQ15 77h Контроллер винчестера (2 канал) 7
IRQ3 0Вh Последовательный порт COM2 3
IRQ4 0Сh Последовательный порт COM1 4
IRQ5 0Dh Параллельный порт LPT2 5
IRQ6 0Eh Контроллер гибких дисков 6
IRQ7 0Fh Параллельный порт LPT1 7

## Slide 8: Управление аппаратными прерываниями
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
x
x
x
x
x
x
x
0
1
0
0
0
0
0
0
МП
IRQ0
IRQ1
IRQ3
IRQ3
IRQ4
IRQ5
IRQ6
IRQ7
1
IF
Регистр
запросов IRR
Порт 20h
Регистр
маски IMR
Порт 21h
Схема анализа приоритетов
Порт 20h
Регистр обслуживания
запросов ISR
Порт 20h
Запрет прерываний таймера
in AL,21h
or AL,1
out 21h,AL
Разрешение прерываний таймера
in AL,21h
and AL,0FEh
out 21h,AL

## Slide 9: Подсистема прерываний защищенного режима
В защищенном режиме вместо таблицы векторов используется таблица дескрипторов прерывания (IDT). Адрес этой таблицы хранится в регистре IDTR. С помощью этой таблицы определяются обработчики не только прерываний, но и исключений.
Дескриптор прерывания – структура длиной 8 байтов. Он принадлежит к одному из трех типов:
коммутатор прерывания;
коммутатор перехвата;
коммутатор задачи.
Коммутаторы прерывания и перехвата вызывают переход на соответствующие сегменты кода, выполняемые в адресном пространстве текущей задачи, и содержат поле селектора (2 байта) и поле смещения (4 байта) сегмента, содержащего обработчики прерываний.
Коммутатор задачи вызывает полное переключение процессора на новую задачу.

## Slide 10: Обработка прерываний в контексте текущей задачи
Дескриптор 255
Дескриптор ...
Дескриптор j
Дескриптор …
Дескриптор 0
Таблица IDT
Прерывание
(исключение)
Стек
Регистр EFLAGS
Регистр EIP
Индекс
TI
RPL
Дескриптор M
Дескриптор ...
Дескриптор l
Дескриптор …
Таблица GDT
Дескриптор 0
Дескриптор M
Дескриптор ...
Дескриптор l
Дескриптор …
Таблица LDT
Дескриптор 0
Регистр
дескриптора
сегмента
TI=0
Регистр IDTR
16 бит
32 бита
Notes: По номеру прерывания аппаратно определяется дескриптор. 16 бит – 13 бит – индекс, определяющий дескриптор сегмента в таблице локальных или глобальных дескрипторов, бит TI, определяющий, какая из таблиц должна использоваться, и 3 бита, определяющих уровень привилегий.

## Slide 11: Процедура обработки прерывания в контексте текущей задачи
в стек помещаются:
  значения SS и SP,
  регистр флагов EFLAGS,
  регистры CS и EIP;
если дескриптор – коммутатор прерывания, то запрещаются другие прерывания;
поле селектора из дескриптора прерываний используется для индексирования таблицы дескрипторов задачи, дескриптор сегмента заносится в скрытый регистр, а смещение относительно начала нового сегмента кода определяется полем смещения из дескриптора прерывания.

## Slide 12: Процедура обработки прерывания с переключением на новую задачу
сохраняются все рабочие регистр процессора в текущем сегменте состояния задачи (TSS);
текущая задача отмечается как занятая;
по селектору выбирается новый TSS и загружается состояние новой задачи;
устанавливается бит NT (новая задача);
в поле обратной связи TSS помещается селектор прерванной задачи;
устанавливаются значения CS:EIP новой задачи.

## Slide 13: 6.2 Управление клавиатурой
Физический
буфер
клавиатуры
Scan-код нажатия: 1<номер клавиши>
Scan-код отпускания:
11110000 0<номер клавиши>
int 9h
Выполнение
команд
(CTRL-ALT-DEL)
(Порт 60h)
Байт
состояния
Буфер BIOS
клавиатуры
int 16h
int 21h
20 байт
32 байта
Scan-код, код ASCII
0, расширенный scan-код
Реальный режим

## Slide 14: Программирование порта клавиатуры
int_9h proc far
push AX
in AL,60h
push AX
in AL,61h
mov AH,AL
or AL,80h
out 61h,AL
mov AL,AH
out 61h,AL
pop AX
<Обработка>
mov AL,20h
out 20h,AL
pop AX
iret
...
0
1
t
Первый разряд
порта 61h

## Slide 15: Байт состояния клавиатуры
7 – 1 – режим вставки (Insert);
6 – 1 – режим прописных букв (CapsLock);
5 – 1 – режим цифровой клавиатуры (NumLock);
4 – 1 – режим прокрутки (ScrollLock);
3 – 1 – Alt –нажата;
2 – 1 – CTRL – нажата;
1 – 1 – левый Shift – нажата;
0 – 1 – правый Shift – нажата
Байт
417h
7 – 1 – Insert – нажата;
6 – 1 – CapsLock – нажата;
5 – 1 – NumLock – нажата;
4 – 1 – ScrollLock – нажата;
3 – 1 – режим паузы (CTRL - NumLock);
2
1
0
Байт
418h

## Slide 16: 6.3 Управление монитором. Текстовый режим
Видеопамять
Код символа
Атрибут
Мерцание
Цвет
фона
Цвет
символа
00000000
00000
000000
0000000
0000000
000000
00000
00000000
Цвет
фона
Цвет
символа
Знакоместо
В видеопамяти для каждого знакоместа хранятся код символа и его атрибут.

## Slide 17: Графический режим
В видеопамяти хранится информация о цвете каждой точки. Формат хранения зависит от режима.
Точка
Видеопамять

## Slide 18: Режимы работы мониторов
Режим | Палитра | Количество цветов | Цветов на экране
1 точка – 1 бит (монохромный) | – | 1 + фон | 2
1 точка – 2 бита | 2 палитры по 3 цвета | 6 + фон | 4
1 точка – 4 бита (EGA) | 16 регистров по 8 (6) бит: RGBrgb | 26 = 64 | 16
1 точка – 8 бит (VGA) | 256 регистров по 24 (18) бит: RRRRRR GGGGGG BBBBBB | 218 = 262144 | 256

## Slide 19: Пример. Графический режим (VGA)
1 точка – 1 байт
Адрес буфера в реальном режиме: A000:0000
Адрес пикселя: A000:0000+(y*320+x)= A000:0000+(256*y+64*y+x)=
= A000:0000+(y<<8+y<<6+x)
Работа с палитрой:
порт 3С6h – маска палитры: 0 – цвет фона; 0ffh – любой регистр
порт 3С7h – индекс регистра палитры для чтения
порт 3С8h – индекс регистра палитры для записи
порт 3С9h – данные (по одному: красный, зеленый, синий)
Пример. Определение палитры
mov DX,3C6h
mov AL,0ffh
out DX,AL
mov DX,3C8h
mov AL,<номер регистра>
out DX,AL
inc DX
mov AL,<красный>
out DX,AL
mov AL,<зеленый>
out DX,AL
mov AL,<синий>
out DX,AL

## Slide 20: 6.4 CMOS (КМОП)-память
Общий объем энергозависимой памяти составляет 64 байта (от 00h до 3Fh); доступ к байтам CMOS-памяти – через порты:
70h – адресный – содержит номер байта;
71h – порт данных.
Содержимое памяти:
0 – 0Dh – часы реального времени:
0 – 9 – время;
0Ah – 0Ch – управление;
0Dh – регистр состояния часов – бит 7: 1 – норм. питание, 0 - нет).
Далее хранится информация о конфигурации компьютера:
байт диагностики;
статус завершения;
наличие дисков;
объем основной памяти.

## Slide 21: Пример 6.1 Программирование КМОП-схемы
Программа, проверяющая заряд батарейки
code segment
assume cs:code
main proc
mov AL,0Dh ; будем читать ячейку ODh
out 70h,AL ; задание номера ячейки
in AL,71h ; чтение из ячейки
test AL,80h ; проверка бита 7
jnz ok ; бит 7=1, перейти на OK
mov AH,02h ; бит 7=0, питания нет
mov DL,'-' ; выведем в знак этого символ минус
int 21h ;
jmp exit ; переход на завершение
ok: mov AH,02h ; батарея в порядке,
mov DL,'+' ; выведем в знак этого символ плюс
int 21h ;
exit: mov AX,4C00h
int 21h
main endp
code ends
end main

## Slide 22: 6.5 Управление таймером
Подсистема таймера работает от собственного генератора с частотой 1,19318 МГц.
Таймер включает три независимых канала. Каждый канал включает счетчик (16 бит), кото-рый считает сигналы генератора, и регистр-фиксатор, значение в который заносится про-граммно. По достижении 0 значение фиксатора переписывается в счетчик.
Канал 0 (порт 40) – системные часы (IRQ0):
под управлением MS DOS – T = 0,054945 с,
под управлением Windows – T = 0,0100144 с.
Канал 1 (порт 41) – управляет регенерацией оперативной памяти.
Канал 2 (порт 42) – используется по необходимости, в том числе для работы с динамиком.
Регистр команд (порт 43H).
Генератор
Счетчик
Канал 1
Канал 2
Tг=0,840336 мкс
Фиксатор
Фиксатор
Фиксатор
&
бит 0
порта
61H
Канал 0
Канал 1
Канал 2
Регистр
команд

## Slide 23: Управление таймером (2)
При программировании таймера в регистр команд заносится управляющее слово:
7
6
5
4
3
2
1
0
бит 0 – способ задания константы пересчета:
0 – двоичный, 1 – двоично-десятичный;
биты 1..3 – режим работы таймера (X – любой бит):
000 – периодический, при достижении 0,
001 – ждущий мультивибратор,
X10 – генератор импульсов,
X11 – генератор прямоугольных импульсов,
100 – программно-запускаемый одновибратор,
101 – аппаратно-запускаемый одновибратор;
биты 4..5 – способ загрузки константы:
00 – фиксация значения для чтения (приостановка, только для 2-го),
01 – чтение/запись младшего байта,
10 – чтение/запись старшего байта,
11 – чтение/запись младшего, затем старшего;
биты 6..7 – номер программируемого канала таймера: 00, 01, 10;
11 – команда чтения всех счетчиков, для которой:
5..4 – что читать: 00 – состояние канала, затем значение счетчика,
01 – значение счетчика, 10 – состояние канала;
3..1 – каналы 0,1,2, кодируются установкой бит

## Slide 24: Управление таймером (3)
Пример. Чтение текущего значения счетчика канала 0.
1) Фиксируем текущее значение счетчика для чтения:
00 00 0000В  порт 43H
2) Если меняем способ чтения/записи, то перепрограммируем:
00 11 011 0 В  порт 43H
3) читать из порта 40H младший байт
4) читать из порта 40H старший байт
канал
команда
канал
x
двоичный
по байтам
mov AL,0
out 43H,AL
mov AL,36H
out 43H,AL
in AL,40H
mov AH,AL
in AL,40H
xchg AL, AH

## Slide 25: Пример 6.2 Программирование задержки с помощью таймера
Code SEGMENT
ORG 100H
ASSUME CS:CODE,DS:CODE
Begin:
mov AH,9
lea DX,Text1
int 21H
mov CX,182;
;запишем в счетчик 0FFFFh = 65535,
;задержка 10 с: 10/(0.000000840336*65535)=181.582
call Timer
mov AH,9
lea DX,Text2
int 21H
mov ax, 4c00h
int 21h
Text1 DB 'Waiting...10 c.',13,10,'$'
Text2 DB 'End',13,10,'$'
Частота
генератора

## Slide 26: Программирование задержки (2)
Timer proc
; отключаем канал 2
in AL,61H
and Al,11111110B
out 61H,AL
; 0 - дв. формат,010 – генератор импульсов,
; 11 – чтение/запись ст.+ мл.,10 – 2 канал
mov AL,10110100B;
out 43H,AL
; пишем младший байт – 11111111B
mov AL,0FFH
out 42H,AL
; пишем старший байт – 11111111B
out 42H,AL
; включаем канал 2
in AL,61H
or AL,01H
out 61H,AL
mov BX,0FFF0H ; константа для сравнения «0»

## Slide 27: Программирование задержки (3)
Waiting:
; фиксируем счетчик 2 канала для чтения: 10 00 010 0
mov AL,10000100B
out 43H,AL
; читаем младший байт
in AL,42H
xchg AH,AL
; читаем старший байт
in AL,42H
xchg AH,AL
; проверка прохода нуля
cmp AX,BX
jb Waiting
loop Waiting
ret
Timer endp

## Slide 28: 6.6 Управление будильником. Часы реального времени
Часы реального времени реализует специальная микросхема, которая в качестве памяти использует часть CMOS.
Доступ к часам – через драйвер int 1AH:
0 – чтение системных часов (в тиках);
1 – установка системных часов (в тиках);
2 – чтение системных часов;
3 – установка системных часов;
4 – чтение системной даты;
5 – установка системной даты;
6 – установка будильника («звонок» – генерация прерывания 4AH):
вх. AH=6, СH – часы (двоично-дес. формат), СL – мин. DH - сек;
вых. AH=0, СF =0 – норм., CF=1 – уже был установлен;
7 – сброс будильника

## Slide 29: Драйвер int 15H. Интервал ожидания и задержка
AX = 8300H – установить интервал ожидания (при завершении интервала автоматически будет установлен 7 бит по ES:[BX]);
AX = 8301H – сбросить интервал ожидания;
AH = 86H – осуществить задержку
вх.: (CX,DX) – интервал в мкс
Пример. Осуществить задержку на 0,5 с.
0.5*106=200000010 = 7A12016
mov AH, 86H
моv CX, 0007H
mov DX, 0a120H
int 15H

## Slide 30: 6.7 Магнитные диски
Каталог содержит:
имя файла;
тип файла;
атрибут;
время создания;
дата создания;
номер первого кластера файла;
длину файла.
Сторона 0
Сторона 1
Дорожка
Сектор
Главная загрузочная запись
Загрузочная запись
FAT1,FAT2
Каталоги и файлы
Таблица логических дисков
Загрузочная запись
FAT1,FAT2
Каталоги и файлы
С:
D:
Кластер – минимальный фрагмент дисковой памяти, который отводится под файл

## Slide 31: FAT – File Allocation Table
FAT – таблица, по которой определяется последовательность кластеров файла.
Элемент FAT содержит статус кластера:
свободен;
занят – номер следующего кластера файла;
занят – признак последнего кластера файла;
поврежден.
Kat1
File1
File2
Root
Kat1
4
K
3
1
2
0
0
1
2
3
4
5
FAT
Кластеры
3

## Slide 32: Управление файлами через дескрипторы
Адрес SFT2
5
AUX
CON
PRN
F1
F2
0FFFFh
7
SFT1
SFT2
0
1
2
3
4
01h
01h
01h
00h
02h
03h
04h
FFh
18h
PSP
0
1
2
3
4
5
6
Дескрипторы
Размер JFT
Адрес JFT
32h
34h
JFT

## Slide 33: 6.8 Последовательный интерфейс (COM1, …)
Операционная система поддерживает несколько COM-портов – контроллеров последовательного интерфейса RS232C.
Их адреса хранятся по следующим адресам:
0040:0000 – для COM1 (обычно порт 3F8H),
0040:0002 – для COM2 (обычно порт 2F8H) и т.д.
Каждый СOM-порт содержит 10 программируемых однобайтовых регистров, используемых для задания параметров и ввода-вывода:
регистры буфера приемника и источника;
регистр управления и состояния линии;
регистры разрешения и идентификации прерывания;
регистры управления и состояния модема;
регистр делителя частоты тактового генератора.
Уровень сигналов:
«1» – -3 ..-25 В; «0» – +3..+25 В (параллельный – 5 В и 0 В)
Стартовый бит
8 бит данных
Стоп-биты – устанавливают min время до следующей серии
Стартовый бит...
Бит четности

## Slide 34: Регистры контроллера посл. интерфейса
Регистр управления линией (относительный адрес - 3) доступен для чтения и записи:
биты 0-1 – определяют количество информационных бит:
00 – 5 бит; 01 – 6 бит; 10 – 7 бит; 11 – 8 бит;
бит 2 – определяет количество стоп-бит: 0 – 1 бит; 1 – 2 бита;
бит 3 – определяет наличие бита контроля четности (1 - есть);
бит 4 – определяет режим контроля (0 – четность, 1 – нечетность);
бит 5 – устанавливает режим фиксации значения бита контроля (0 или 1);
бит 6 – устанавливает режим «пауза» (1 – пауза, 0 – завершение);
бит 7 – определяет доступность некоторых регистров.
Регистр состояния линии (относительный адрес - 5) доступен для чтения:
бит 0 – 1 – данные приняты;
бит 1 – 1 – ошибка переполнения (данные приняты, а старые не прочитаны);
бит 2 – 1 – ошибка четности;
бит 3 – 1 – ошибка стоповых битов;
бит 4 – 1 – состояние «пауза»;
бит 5 – 1 – буфер передатчика свободен;
бит 6 – 1 – сдвиговый регистр передатчика свободен.
Биты ошибки сбрасываются при чтении состояния линии.

## Slide 35: Регистры контроллера последовательного интерфейса (2)
Регистр буфера передатчика (относительный адрес - 0) доступен для записи, если бит 7 регистра управления = 0.
Регистр буфера приемника (относительный адрес - 0) доступен для чтения, если бит 7 регистра управления = 0.
Регистр младшего байта делителя частоты (отн. адр. - 0) доступен для чтения и записи, если бит 7 регистра управления = 1.
Регистр старшего байта делителя частоты (отн. адр. - 1) доступен для чтения и записи, если бит 7 регистра управления = 1.
Значение делителя частоты определяет скорость обмена:
900h – 50 бод; С0h – 600 бод; 20h – 3600 бод; 6h – 19200 бод;
600h – 75 бод; 60h – 1200 бод; 18h – 4800 бод; 3h – 38400 бод;
300h – 150 бод; 40h – 1800 бод; 10h – 7200 бод; 2h – 57600 бод;
180h – 300 бод; 30h – 2400 бод; 0Сh – 9600 бод; 1h – 115200 бод.

## Slide 36: Пример инициализации последовательного порта
mov AX,0
mov ES,AX
mov DX,ES:[400H] ; получаем адрес COM1
;скорость обмена 1200 бод
add DX,3
mov AL,10000000B; установили бит 7
out DX,AL
sub DX,2 ; старший байт делителя
mov AL,0 ; записали 0
out DX,AL
dec DX ; младший байт делителя
mov AL,60H ; записали число
out DX,AL

## Slide 37: Пример инициализации последовательного порта (2)
; инициализируем регистр управления линией
mov DX,ES:[400H];
mov AL,0
or AL,10B ; длина 7 бит
or AL,000B ; 1 стоп-бит
or AL,1000B ; бит четности
or AL,10000B ; контроль по четности
add DX,3
out DX,AL
; инициализируем регистр разрешения прерывания
sub DX,2
mov AL,0 ; запрещаем прерывания
out DX,AL

## Slide 38: Процедура коммуникации
Начало
Посылать?
Перерыв?
Буфер ввода
заполнен?
Посылаем
XOff
Обрабатываем
данные
XOff?
Посылаем
XOn
Передаем
символ
Буфер
ввода пуст?
нет
да
да
да
нет
нет
Прерывание
да
нет
нет
да
XOn – #17;
XOff – #19

## Slide 39: Пример передачи данных
; ждем, когда все будет готово для передачи
K: mov DX,ES:[400H];
add DX,5 ; регистр состояния линии
in AL,DX
test AL,00001110B ; проверяем, есть ли ошибки
jnz Error
test AL,00000001B ; проверяем получение данных
jnz receive
test AL,00100000B ; проверяем готовность к передаче
jz K
; передаем сигнал, принимаемый с клавиатуры
mov AH,1 ; клавиша нажата ?
int 16H
jz K
mov AH,0
int 16H
sub DX,5 ; регистр буфера передатчика
out DX,AL;
jmp short K

## Slide 40: Пример приема данных
; ждем, когда все будет готово для передачи
K: mov DX,ES:[400H];
add DX,5
in AL,DX
test AL,00011110B ; проверка на ошибку
jnz Error
test AL,00000001B ; проверяем получение данных
jnz recve
test AL,00100000B ; проверяем готовность к передаче
jz K
...
; получаем данные и выводим на экран
recve: mov DX,ES:[400H];
in AL,DX ; читаем символ
...
mov DL,AL
mov AH,2
int 21H
jmp short K

## Slide 41: Регистры контроллера последовательного интерфейса (3)
Регистр разрешения прерываний (относительный адрес - 1) доступен для чтения и записи, если бит 7 регистра управления = 0:
бит 0 – 1 – сигнал прерывания – по завершении приема;
бит 1 – 1 – сигнал прерывания – при освобождении регистра буфера приемника;
бит 2 – 1 – сигнал прерывания – при ошибке приема;
бит 3 – 1 – сигнал прерывания – при изменении состояния модема;
биты 4-7 – нули.
Регистр идентификации прерываний (относительный адрес - 2) доступен только для чтения:
бит 0 – 1 – нет заявок на прерывание;
биты 1-2 – причина прерывания:
01 – буферный регистр пуст – для сброса надо записать данные в буферный регистр передачи;
00 – изменилось состояние модема – для сброса читать регистр состояния модема;
11 – ошибка при приеме (переполнение буфера, нарушение четности и т. п.) – для сброса надо читать регистр состояния линии;
10 – данные приняты – для сброса надо читать данные в буферном регистре;
биты 3-7 – нули.

## Slide 42: Использование коммуникационного прерывания
; разрешаем COM1 инициировать прерывание 0Сh(IRQ4)
mov DX,ES:[400H]
inc DX
mov AL,3
out DX,AL
Далее пишем обработчик аппаратного прерывания, который анализирует причину прерывания и выполняет необходимые действия:
передатчик готов – посылаем байт;
данные приняты – запоминаем байт;
изменился статус модема – проверяем и восстанавливаем связь;
получен сигнал завершения – прекращаем связь;
обнаружена ошибка – восстанавливаем информацию.
Перед завершением проверяем, есть ли еще необработанные прерывания? Если есть, то обрабатываем их.

## Slide 43: Пример использования коммуникационного прерывания
Программа работает с мышью, подключенной к COM1.
Data Segment
OldVecOff DW ?
OldVecSeg DW ?
Str DB 0,0,0,13,10,'$'
Data ends
Code Segment
Assume CS:Code,DS:Data
Beg: mov AX,Data
mov DS,AX
;запоминаем старый вектор и устанавливаем новый
mov AX,350CH
int 21H
mov OldVecSeg,ES
mov OldVecOff,BX
mov DX,offset Int0CH
mov AX,seg Int0CH

## Slide 44: Пример использования коммуникационного прерывания (2)
push DS
mov DS,AX
mov AX,250CH
int 21H
pop DS
; разрешаем все аппаратные прерывания
mov AL,0
out 21H,AL
; инициализируем коммуникационный порт
mov AX,0
mov ES,AX
mov DX,ES:[400H]
add DX,3 ; регистр управления линией
in AL,DX
and AL,01111111B ; сбрасываем 7-й бит
out DX,AL
sub DX,2 ; регистр разрешения прерывания
mov AL,1 ; прерывание по завершении приема
out DX,AL
sti

## Slide 45: Пример использования коммуникационного прерывания (3)
; ожидаем нажатия клавиши
mov AH,0
int 16H
; восстанавливаем вектор прерывания
push DS
push DX
mov DX,OldVecOff
mov DS,OldVecSeg
mov AX,250CH
int 21H
pop DX
pop DS
mov AL,0
out DX,AL ; отменяем прерывания от COM1
; завершаем программу
mov AH,4CH
int 21H

## Slide 46: Обработчик коммуникационного прерывания
Int0Ch proc far
push DS
push AX
push DX
push ES
mov AX,seg Str
mov DS,AX
mov AX,0
mov ES,AX
mov DX,ES:[400H]
in AL,DX
call Wri_byte
; разрешаем ап. прерывания
mov AL,20H
out 20H,AL
pop ES
pop DX
pop AX
pop DS
iret
Int0Сh endp

## Slide 47: Процедура вывода полученного байта
Wri_byte proc
push AX
push DX
xor AH,AH
mov DL,10
div DL
add AH,48
mov DS:Str+2,AH
xor AH,AH
div DL
add AL,48
add AH,48
mov DS:Str+1,AL
mov DS:Str,AH
lea DX,DS:Str
mov AH,9
int 21H
pop DX
pop AX
ret
Wri_byte endp
Code ends
end beg

## Slide 48: Управление модемом
Сигналы от компьютера к модему:
DTR – информирует модем, что компьютер включен и готов к связи;
RTS – информирует модем, что компьютер ожидает посылки данных;
От модема к компьютеру:
DSR – информирует компьютер, что модем включен и готов;
CTS – информирует компьютер, что модем готов начать передачу данных;
DCD – информирует компьютер, что модем связан с другим модемом;
RI – информирует компьютер, что линия, к которой подключен модем имеет звонок.
Последовательность сигналов: DTR – DSR – RTS – CTS.
Управление модемом зависит от типа модема.

## Slide 49: Управление модемом
Регистр управления модемом (относительный адрес - 4) доступен для чтения и записи:
бит 0 – 1 – сигнал «готовность компьютера» (DTR);
бит 1 – 1 – сигнал «запрос на передачу» (RTS);
бит 2 – сигнал Out1 – выход 1 – работа без прерываний;
бит 3 – сигнал Out2 – выход 2 – работа с прерываниями;
бит 4 – диагностический режим (выход замкнут на вход);
биты 5-7 – нули.
Регистр состояния модема (относительный адрес - 6) доступен для чтения:
бит 0 – 1 – «модем готов к посылке данных» (CTS);
бит 1 – 1 – «модем включен и готов» (DSR);
бит 2 – 1 – «индикатор звонка телефона присутствует» (RI);
бит 3 – 1 – «обнаружен другой модем (носитель данных)» (DCD);
биты 4-7 – изменение в соответственно CTC, DSR, RI, DCD.

## Slide 50: Схема организации связи через модем
; устанавливаем DTR
mov AX,0
mov ES,AX
mov DX,ES:[400H]
add DX,4
mov AL,1
out DX,AL
; посылка управляющей строки модему для вызова
...
; ожидаем DSR
add DX,2
Waiting: in AL,DX
test AL,10B
jz Waiting
; устанавливаем бит RTS
sub DX,2
mov AL,3
out DX,AL

## Slide 51: Схема организации связи через модем (2)
; ожидаем CTC
add DX,2
W1: in AL,DX
test AL,1
jz W1
; далее идет пересылка данных